Częstochowa, dnia 01.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Czy dach z roślinnością ekstensywną znajduje się tylko nad aulą w osiach 3-13/H-F i częścią A-B/7-8 nad garażem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dach zielony według projektu znajduję się nad częścią niższą budynku – oprócz fragmentu między E-F/3-6,

oraz:

- A-B/7-9

- pomiędzy osią 5,6-13/E-F

- Prosimy o udostępnienie badań geologicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazał dokumentację geotechniczną 24.05.2011 – odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

- Proszę o opis specyfikacji kabin sanitarnych

Odpowiedź Zamawiającego:

- 30mm grubości laminowana płyta wiórowa
- wilgocioodporna
- ściana frontowa nie ma wystających elementów (poza klamkami i zawiasami), stanowi wyrównaną gładką powierzchnię
- profile aluminiowe, anodowane
- brzegi wykończone 3mm grubości paskami ABS
- nóżki ze stali nierdzewnej
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego
- wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą

Np. Typ SVF30 firmy Fluid Control Systems

- Gdzie występuje podłoga podniesiona w pomieszczeniach 0/12, 0/13, 0/14; proszę o przekazanie przekroju

Odpowiedź Zamawiającego:

Podłoga podniesiona występuje pod siedziskami, tworząc widownię w układzie schodkowym  - stopnie na całej szerokości pomieszczenia o szerokości 90cm i wysokości 15cm.

- Z jakiej stali wykonane są balustrady

Odpowiedź Zamawiającego:

Balustrady wykonać ze stali St37 – malowanej proszkowo

- Z jakiej stali wykonane są balustrady

Odpowiedź Zamawiającego:

Balustrady wykonać ze stali St37 – malowanej proszkowo

- Jaka jest grubość tafli szkła wypełnienia balustrad?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg zestawień:

„tafle szkła bezpiecznego dobrana statycznie na etapie proj. warsztatowego przez wykonawcę, mocowane za pomocą systemowych "łapek" przytwierdzonych do słupków”

- Odbojnice w parkingu - jakie są wysokości, szerokość, głębokość jak oraz grubości materiałów użytych do konstrukcji (przekroje rur, grubości blach itd.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Odbojnice systemowe dla samochodów osobowych - dobrać zgodnie z wymaganiami ogólnie dostępnych na rynku systemów np.: Szymkowiak lub BRP.

- W poz. 18 kosztorysu „Architektura i konstrukcja” jest przedmiar 35,520 t, natomiast z zestawień na rys. K-12, K100-120 i K-122 wynika, że konstrukcji jest 19.92 t. Prosimy o weryfikację i odpowiedź, którą ilość należy przyjąć do wyceny (w związku z pkt.XI.9 SIWZ)

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć 19,92 t.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ślusarki aluminiowej w systemach alternatywnych do specyfikowanego systemu Reynaers o równorzędnych parametrach

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – pod warunkiem, że system będzie równoważny.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek